## Slide 1: IF
Système A Investissement : 100 € | Lequel Choisir ? | Système B Investissement : 200 €
Consomme 100 unités d’Energie / an | => (80 % éco/énergie) | Consomme 20 unités d’Energie / an

## Slide 2: IF
Système A Investissement : 100 € Consomme 100 unités d’Energie par an. | Cela dépend du coût de l’unité d’Energie | Système B Investissement : 200 € Consomme 20 unités d’Energie par an.
Coûte en FONCTIONNEMENT 11 € / an | (Si 1 u coûte 0,11 cts d’€) | Coûte en FONCTIONNEMENT 2,2 € / an
 | TR (B/A) > 10 ans => durée de vie (garantie à 100 % + 1 jour) & Maintenance | 

## Slide 3: FM
Système A Investissement : 100 € | Lequel Choisir ? | Système B Investissement : 100 €
Consomme 100 unités d’Energie par an. |  | Consomme 20 unités d’Energie par an.
Coûte en FONCTIONNEMENT 11 € / an | (Si 1 u = 0,11 cts d’€) | Coûte en FONCTIONNEMENT 2,2 € / an
Direct ePI : Frank BETTCHER - frank.bettcher@gmail.com - twitter : @varilum - tel : 06 21 30 23 61

## Slide 4: FM
Système A Investissement : 100 € Consomme 100 unités d’Energie par an. | Et la Maintenance ? | Système B Investissement : 100 € Consomme 20 unités d’Energie par an.
Tous les 5 ans 40 € |  | Tous les 5 ans 200 €
 | Pour une différence de fonctionnement annuel de 8,8 € … | 

## Slide 5: ECLAIRAGE PUBLIC
Les Coûts de FONCTIONNEMENT sont faibles
Les INVESTISSEMENTS peuvent varier du simple au triple
La MAINTENANCE peut varier du simple au quintuple (et +)

## Slide 6: ECLAIRAGE PUBLIC
Lieu par excellence du surinvestissement (« greenwashing ») (Pression des fabricants, BE, medias, administrés, « experts »)
Tout projet EP (neuf, renouvellement) s’évalue à partir de VARIANTES qui font intervenir en termes d’€ les I, F et M (prévisible) => Imposer de la cohérence (Projets neufs - lotissements)
100 W = 40-50 € / an (F) => 20 % éco (€) = 10 € !

## Slide 7: ECLAIRAGE PUBLIC
Comment économiser 10 € / an / point sur l’Existant ?
Economiseurs au point : TR > durée de vie (20 ans) + pannes potentielles
Economiseurs à l’armoire : nous les avons testés …